结构特点

CB-B型齿轮油泵是一种无侧板、三片式结构的低压齿轮油泵。它没有径向力平衡结构和轴向间隙补偿装置，依靠间隙密封原理工作。该产品结构简单，维护方便，价格低廉。主要应用于各种机床液压系统及负载较小的液压传动系统中。

型号 流量 L/min 压力 Mpa 转速 r/min 容积效率 NV% 重量 (公斤） 驱动功率 (kw) CB-B2.5 2.5 2.5 1450 ≥70 1.9 0.13 CB-B4 4 ≥80 2.8 0.21 CB-6 6 3.2 0.31 CB-B10 10 3.5 0.51 CB-B16 16 ≥90 5.2 0.82 CB-B20 20 5.4 1.02 CB-B25 25 5.5 1.30 CB-B32 32 ≥94 5.7 1.65 CB-B40 40 10.5 2.10 CB-B50 50 11.0 2.60 CB-B63 63 11.8 3.30 CB-B80 80 17.6 4.10 CB-B100 100 ≥95 18.7 5.10 CB-B125 125 19.5 6.50

型号 Mode 1 C E H Ci C2 D Di d Ei b M Ki K2 CB-B2. 5 79 65 95 25 30 Φ35 Φ50 Φ1 2 35 4 M6 Z3/8 " Z3/8 " CB-B4 82 CB-B6 86 CB-B10 94 CB-B16 107 86 1 28 30 35 Φ50 Φ65 Φ1 6 50 5 M8 Z3/4 Z3/4 " CB-B20 111 CB-B25 115 CB-B32 121 CB-B40 132 1 00 1 52 35 40 Φ55 Φ80 Φ22 55 6 M8 Z1 " Z3/4 " CB-B50 138 CB-B63 144 CB-B80 158 1 20 1 85 43 50 Φ70 Φ95 Φ30 65 8 M8 Z11/4 " Z1 "